РЕПУБЛИКА СРБИЈА Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије Београд, Масарикова 5

404-02-13/2019-02

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ВЕНТИЛАЦИЈУ СА УГРАДЊОМ

ЈАВНА НАБАВКА

Број ЈН 11/2019

Београд, август 2019. године Tel: +381 (0)11-306-13-58 ( Fax: +381 (0)11-306-15-52 (

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 11/19, 404-02-13/1/2019-02 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 11/2019 број 404-02-13/2/2019-02, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара –набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом

ЈН бр 11/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 15. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 18. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 18. |
| VI | Модел уговора | 33. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 37. |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Назив: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Адреса: 11000 Београд,  Масарикова 5.

Интернет страница наручиоца: www.srbatom.gov.rs

- За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак.

- Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом

- Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

- У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.

(7) Контакт лице  у предметном поступку   је:

- за правна питања: Радмила Радојковић, телефон: 011/3061-358, e-mail: radojkovic@srbatom.gov.rs

ознака из ОРН: 39717200-3 уређаји за климатизацију

Процењена вредност јавне набавке је 7.500.000,00 динара (без ПДВ-а)

II ОПИС, ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

ИНВЕСТИТОР:  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

ОБЈЕКАТ:  Пословни објекат - Палата Београд

ЛОКАЦИЈА:	Масарикова 5, 11000 Београд

1.Увод

Објекат је самостојећа, вишеспратна, пословна зграда у улици Масарикова 5, 11000 Београд.

Предмет набавке је израда интерног - додатног система климатизације и вентилације на XV спрату.  Укупна површина канцеларијског простора за који се врши набавка је 603 м2.

Дефинисани су следећи услови:

- Спољни параметри:

зима:    tsp = - 120 C,  φ = 90%

лето:     tsp = + 330 C,  φ = 35%

- Унутрашње температуре:

зима/ лето:  +21°C / 25°C

Канцеларије:

- Окупираност простора људима  0.06 човек /1 м2

Термотехничке инсталације :

- Мулти сплит систем хлађења са додавањем свежег ваздуха

- МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМ ( ХЛАЂЕЊЕ/ГРЕЈАЊЕ  КАНЦЕЛАРИЈА)

За хлађење/грејање свих канцеларија и хола предвиђен је независтан систем климатизације са директном експанзијом, и то постројење - топлотна пумпа са променљивим опсегом расхладног флуида и са инвертерским погоном компресора. Технологија ДЦ инвертера (континуална регулација броја обртаја компресора) омогућава аутоматску регулацију капацитета у широком опсегу, што за резултат има прилагођавање уређаја тренутном топлотном или расхладном оптерећењу, чиме се побољшава енергетска ефикасност. Изабран је Mitsubishi (или сличaн) мулти сплит систем – инвертерска топлотна пумпа, који омогућава повезивање више унутрашњих јединица на заједничку спољну јединицу.

Систем чине спољне компресорско-кондензаторске јединице, постављене у специјалним кутијама, са ваздушним хлађењем кондензатора, као и унутрашње испаривачке касетне јединице са дистрибуцијом унутрашњег ваздуха и делом спољашњег (свежег) ваздуха. Систем још чине и посебне рачве и дистрибутивне кутије које спроводе фреон кроз изоловани бакарни цевовод до испаривачких унутрашњих јединица. Овим системом се задовољавају потребе просторија за хлађење/грејање. Кондензатна мрежа од унутрашњих јединица се води до најближих постојећих вертикала кондезата у парапетима канцеларија.

Постоји ограничавајући димензиони фактор код смештаја спољних јединица у предвиђене специјалне кутије које «глуме» спољашњи простор, а смештају се на парапет у одређеној канцеларији, уз демонтажу спољњег стакла.

Регулација рада спољних јединица мулти сплит система се води преко централног контролера који се смешта у просторију која је предвиђена од стране инвеститора. Све унутрашње касетне испаривачке јединице се управљају преко инфрацрвених даљинских управљача. Даљинским управљачем можемо да мењамо потребну температуру у самим просторијама и можемо да управљамо јачином вентилатора.

Унутрашње касетне испаривачке јединице се смештају у спуштеним плафонима. Позиција јединица је усаглашена са расветом и са местом седења запослених у канцеларијама. Вођење изолованих бакарних цеви се врши кроз спуштени плафон и све рачве и дистрибутивне кутије се постављају у спуштеним плафонима.

Свеж ваздух се доводи поцинкованим спиро каналима и флекси Ал везама до сваке касетне јединице, посредством ин-лине аксијалних вентилатора типа С&П Миxвент Силент или сличног и одговарајућих регулатора протока.

- ПРИПРЕМА ПЛАФОНА ЗА УГРАДЊУ МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА

Пре набавке и уградње мулти сплит система, постојећи хантер-даглас спуштени плафон се мора демонтирати, комплетно, са подконструкцијом, потплафонском изолацијом од минералне вуне и постојећим флуо осветљењем. Приликом демонтаже, радни простор (који је у функцији - канцеларије) се мора детаљно заштитити.

По инсталацији система за климатизацију и вентилацију, предвиђена је израда новог спуштеног армстронг плафона и монтажа новог ЛЕД осветљења.

Сва ПП и видео инсталација, која се налази на спуштеном плафону, мора се вратити у првобитно стање.

- ДИНАМИКА И НАЧИН ОБАВЉАЊА РАДОВА

Сви радови морају се ускладити са радним временом наручиоца, као и са општим правилима и кућним редом за Палату Београд.

Табела спецификације радова

| Р Б | ОПИС РАДОВА | Jединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пажљива заштита просторија и намештаја ПВЦ фолијом, манипулација намештајем и завршно чишћење |  |  |
|  |  | м2 | 534 |
| 2 | Развезивање и демонтажа постојећих светиљки, изношење и одвожење на градску депонију до 10 км |  |  |
|  |  | ком | 159 |
| 3 | Демонтажа постојећег хантер даглас плафона, кпл. са подконструкцијом, пленумима итд. изношење и одвожење на градску депонију до 10 км |  |  |
|  |  | м2 | 534 |
| 4 | Скидање подплафонске изолације од минералне вуне 8 цм, изношење и одвожење на градску депонију до 10 км |  |  |
|  |  | м3 | 43 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа спуштеног плафона типа „АРМСТРОНГ“ 600 х 600, кпл. са подконструкцијом и висилицама |  |  |
|  |  | м2 | 534 |
| 6 | Набавка материјала, припрема зидова и малање полудисперзијом. Јединичном ценом обухватити сав материјал, лаку скелу и рад. Обрачун по м2. |  |  |
|  |  | м2 | 1100 |
| 7 | Набавка, испорука и монтажа уградних ЛЕД панела 600 х 600, 4000 Лм, кпл. са повезивањем на постојећу ел. инсталацију |  |  |
|  |  | ком | 102 |
| 8 | Израда, испорука и монтажа пленума, кпл. са прикључним дифузором, флексибилним цревом и иструјном решетком |  |  |
|  |  | кпл | 28 |
| 9 | Демонтажа и поновна монтажа јављача пожара |  |  |
|  |  | ком | 23 |
| 10 | Израда, испорука и монтажа кутије за смештај спољне јединице клима уређаја. Димензије кутије су сса 1500х1250х550 mm (ШхВхД), рам кутије израдити од Al профила, испуна од термопанела d=25 mm, све у браон боји RAL 014; за предњу - унутрашњу страну израдити и поставити врата, са спољне стране кутије поставити мрежу за спречавање уласка птица. преостали део отвора у празном прозорском окну попунити термопанелом оквирних димензија 140x30 сm. Кутија се монтира на парапетну конструкцију (у парапету се налази електро и термо инсталација)тако да је спољна страна кутије у равни прозорског окна. Доњу страну кутије (на парапету) затворити на начин да се спречи продор "фалш" ваздуха. Прописно задихтовати места могућег продора спољног ваздуха. Све димензије пре израде и уградње проверити на објекту. |  |  |
|  |  | ком | 3 |
| 11 | Пажљива демонтажа мулти сплит клима уређаја са 15. спрата |  |  |
|  |  | ком | 2 |
| 12 | Монтажа демонтираног мулти сплит клима уређаја на 14. спрат |  |  |
|  |  | ком | 2 |
| 13 | Набавка, полагање и повезивање инсталационог кабла 5х2.5 мм2 od GRO на спрату до места уградње комплет са аутоматским осигурачима |  |  |
|  |  | м | 80 |
| 14 | Набавка и испорука спољне јединице Mitsubishi, модел PUMY-SP125YKM димензија 1050x985x370 или сличне. У прозорске кутине на 15. спрату. Напомена: спољна јединица не може бити веће димензије од описане. |  |  |
|  |  | ком | 3 |
| 15 | Набавка и испорука рачве CMY-Y62 или сличне |  |  |
|  |  | ком | 3 |
| 16 | Набавка и испорука дистрибутивног box-a Mitsubishi PAC-MK31BC или слично |  |  |
|  |  | ком | 4 |
| 17 | Набавка и испорука дистрибутивног box-a Mitsubishi PAC-MK51BC или слично |  |  |
|  |  | ком | 2 |
| 18 | Набавка и испорука унутрашње касетне јединице Mitsubishi SLZ-M15FA или сличне, кпл. са пумпицом за кондензат |  |  |
|  |  | ком | 9 |
| 19 | Набавка и испорука унутрашње касетне јединице Mitsubishi SLZ-M25FA или сличне, кпл. са пумпицом за кондензат |  |  |
|  |  | ком | 9 |
| 20 | Набавка и испорука унутрашње касетне јединице SLZ-M35FA или сличне кпл. са пумпицом за кондензат |  |  |
|  |  | ком | 2 |
| 21 | Набавка и испорука панел касете Mitsubishi SLP-2FALM или сличне |  |  |
|  |  | ком | 20 |
| 22 | Набавка, испорука и монтажа изоловане бакарне инсталације Ø15/10, у комплету са комуникационим каблом. |  |  |
|  |  | м | 92 |
| 23 | Набавка, испорука и монтажа изоловане бакарне инсталације Ø10/6, у комплету са комуникационим каблом. |  |  |
|  |  | м | 112 |
| 24 | Набавка, испорука и монтажа PVC NIBCO цеви за одвод кондезанта димензија 3/4", комплет са фиртингом и материјалом за спајање и монтирање. |  |  |
|  |  | м | 198 |
| 25 | Набавка, испорука и допуна фреона R410A |  |  |
|  |  | кг | 18 |
| 26 | Монтажа клима уређаја, монтажни материјал, вакумирање и пуштање у рад |  |  |
|  |  | пауш | 1 |
| 27 | Набавка, испорука и монтажа вентилатора S&P Mixvent TD1000/200 Silent или сличног, капацитета 1040 м3/h, 29 dB |  |  |
|  |  | ком | 3 |
| 28 | Израда, испорука и монтажа филтерског кућишта од поцинкованог лима, димензије Ø200/300x300x100/Ø200 на доводном каналу свежег ваздуха |  |  |
|  |  | ком | 3 |
| 29 | Набавка, испорука и монтажа филтера класе G4 димензија 300x300 |  |  |
|  |  | ком | 3 |
| 30 | Набавка, испорука и монтажа регулатора протокa Ø125 |  |  |
|  |  | ком | 2 |
| 31 | Набавка, испорука и монтажа регулатора протокa Ø100 |  |  |
|  |  | ком | 18 |
| 32 | Набавка, испорука и монтажа флексбилног црева Ø125 за прикључење касетне јединице на свеж ваздух |  |  |
|  |  | м | 3 |
| 33 | Набавка, испорука и монтажа флексбилног црева Ø100 за прикључење касетне јединице на свеж ваздух |  |  |
|  |  | м | 20 |
| 34 | Набавка, испорука и монтажа спиро канала Ø200, за довод свежег ваздуха до касетних јединица, кпл.са фазонским и прелазним комадима |  |  |
|  |  | м | 40 |
| 35 | Набавка, испорука и монтажа спиро канала Ø160, за довод свежег ваздуха до касетних јединица, кпл.са фазонским и прелазним комадима |  |  |
|  |  | м | 50 |

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

.

- Додатни услови за понуђача прописан чл. 76. став 2. Закона о јавним набавкама и то:

А. 	Финансијски капацитет

- да је понуђач извршио радове који су предмет ове јавне набавке за 3 (три) правна лица у укупној вредности од најмање 15 000 000, 00 динара без ПДВ-а у последње 2 (две) године (2017 и 2018. година);

- да рачун понуђача није био у блокади - неликвидан у претходне 2 (две) године од датума упућивања позива за јавну набавку.

- да је понуђач остварио минималну оцену "Веома добар бонитет ББ", на основу података из финансијских извештаја од 2014. - 2018. године.

Б.  	Пословни капацитет

- да понуђач поседује стандард ISO 9001 – систем менаџмента квалитета;

- да понуђач поседује стандард ISO 14001 – заштита животне средине;

- да понуђач поседује стандард ISO 45001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;

- да понуђач поседује стандард ISO 27001 - систем менаџмента безбедношћу информација

- да понуђач поседује стандард ISO 50001 - систем менаџмента енергијом

- да понуђач располаже са најмање три доставна возила;

- да је понуђач овлашћен од стране произвођача/овлашћеног дистрибутера за продају, уградњу и одржавање/сервис уређаја, као и да су сервисери обучени за инсталацију и одржавање/сервис понуђених уређаја

- да понуђач поседује потврду произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера опреме о поседовању софтвера за пројектовање и пуштање у рад понуђене опреме;

- да понуђач поседује рекуператор за манипулацију фреонима запремине 500 литара;

- да понуђач поседује 3 (три) ваге за мерење допуне фреона

- да понуђач поседује Анализатор типа фреона

- да понуђач поседује потврду о атестирању-баждарењу за 5 манометара издату од акредитоване лабораторије.

- да понуђач поседује ултразвучни протокомер за оптимизацију рада расхладног агрегата при пуштању у рад.

- да понуђач има могућност спектрометријске анализе уља компресора од стране произвођача са достављањем извештаја.

- да понуђач има могућност "eddy current" мерења зида бакарних цеви измењивача приликом сервисног прегледа.

- да понуђач има лагер листу резервних делова са пописа понуђене опреме у вредности од 1.000.00,00 динара.

- да понуђач поседује термо камеру и ендоскопску камеру.

В.  	Кадровски капацитет

- да понуђач има најмање 2 запослена\ангажована машинска инжењера са лиценцом 330 и 430 издатом од Инжењерске коморе Србије;

- да понуђач има најмање 1 запосленог\ангажованог електро инжењера са лиценцом 350 и 450 издатом од Инжењерске коморе Србије;

- да понуђач има најмање 1 запосленог\радно ангажованог машинског инжењера са лиценцом 381 (пројектант за енергетску ефикасност зграда)

- да понуђач има најмање 1 запослено\радно ангажовано лице обучено за управљање Ф гасовима у складу са ОДС прописима (ODS Regulations)

- да понуђач има најмање 6 запослених\радно ангажованих радника стручно оспособљених за тврдо лемљење по стандарду SRPS EN ISO 13585 912

- да понуђач има евиденцију о запосленима оспособљеним за безбедан рад  (сви извршиоци)

- да понуђач има евиденцију о извршеним прегледима средстава и опреме за личну заштиту на раду

- да понуђач има потврду о оспособљеност за рад на висини (за сервисере, инсталатере расхладне и грејне технике, и помоћнике)

- да понуђач има потврду о похађању обуке и положен теоријски и практични испит за безбедан рад монтера на висини за најмање 6 запослених\радно ангажованих.

Напомена: Наведена опрема треба да буде атестирана сагласно важећим прописима и стандардима, а атести \ сертификати урађени пре објаве Јавне набавке.

- Услови које мора да испуни подизвођач:

Подизвођач мора да испуни све обавезне услове наведене за понуђача, а додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава.

- Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача:

Сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене у члану 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове да испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1и 2, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем у виду неоверене копије.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Испуњеност свих додатних услова се доказује достављањем изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке и то:

- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа самостално или у заједничкој понуди или

- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са подизвођачем.

Наручилац може захтевати да, пре доношења Одлуке о додели Уговора за јавну набавку добара –набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом ЈН бр 11/2019, од понуђача чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, достави на увид доказе (оригиналне или оверене фотокопије) прописане Законом о јавним набавкама за доказивање испуњености обавезних услова и додатних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и изјаву потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнакoм понуђеном ценом

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће предност дати понуђачу са јачим пословним капацитетом.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим пословним капацитетом, наручилац ће предност дати понуђачу са јачим техничким капацитетом.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

  - Образац понуде (Образац 1);

  - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

  - Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

  - Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

  - Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

  - Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом ЈН 11/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р Б | ОПИС РАДОВА | Jединица мере | Количина | Јединична вредност без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пажљива заштита просторија и намештаја ПВЦ фолијом, манипулација намештајем и завршно чишћење |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 534 |  |  |  |
| 2 | Развезивање и демонтажа постојећих светиљки, изношење и одвожење на градску депонију до 10 км |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 159 |  |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећег хантер даглас плафона, кпл. са подконструкцијом, пленумима итд. изношење и одвожење на градску депонију до 10 км |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 534 |  |  |  |
| 4 | Скидање подплафонске изолације од минералне вуне 8 цм, изношење и одвожење на градску депонију до 10 км |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 43 |  |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа спуштеног плафона типа „АРМСТРОНГ“ 600 х 600, кпл. са подконструкцијом и висилицама |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 534 |  |  |  |
| 6 | Набавка материјала, припрема зидова и малање полудисперзијом. Јединичном ценом обухватити сав материјал, лаку скелу и рад. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1100 |  |  |  |
| 7 | Набавка, испорука и монтажа уградних ЛЕД панела 600 х 600, 4000 Лм, кпл. са повезивањем на постојећу ел. инсталацију |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 102 |  |  |  |
| 8 | Израда, испорука и монтажа пленума, кпл. са прикључним дифузором, флексибилним цревом и иструјном решетком |  |  |  |  |  |
|  |  | кпл | 28 |  |  |  |
| 9 | Демонтажа и поновна монтажа јављача пожара |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 23 |  |  |  |
| 10 | Израда, испорука и монтажа кутије за смештај спољне јединице клима уређаја. Димензије кутије су сса 1500х1250х550 mm (ШхВхД), рам кутије израдити од Al профила, испуна од термопанела d=25 mm, све у браон боји RAL 014; за предњу - унутрашњу страну израдити и поставити врата, са спољне стране кутије поставити мрежу за спречавање уласка птица. преостали део отвора у празном прозорском окну попунити термопанелом оквирних димензија 140x30 сm. Кутија се монтира на парапетну конструкцију (у парапету се налази електро и термо инсталација)тако да је спољна страна кутије у равни прозорског окна. Доњу страну кутије (на парапету) затворити на начин да се спречи продор "фалш" ваздуха. Прописно задихтовати места могућег продора спољног ваздуха. Све димензије пре израде и уградње проверити на објекту. |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |  |
| 11 | Пажљива демонтажа мулти сплит клима уређаја са 15. спрата |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |  |
| 12 | Монтажа демонтираног мулти сплит клима уређаја на 14. спрат |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |  |
| 13 | Набавка, полагање и повезивање инсталационог кабла 5х2.5 мм2 od GRO на спрату до места уградње комплет са аутоматским осигурачима |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 80 |  |  |  |
| 14 | Набавка и испорука спољне јединице Mitsubishi, модел PUMY-SP125YKM димензија 1050x985x370 или сличне. У прозорске кутине на 15. спрату. Напомена: спољна јединица не може бити веће димензије од описане. |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |  |
| 15 | Набавка и испорука рачве CMY-Y62 или сличне |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |  |
| 16 | Набавка и испорука дистрибутивног box-a Mitsubishi PAC-MK31BC или слично |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |  |
| 17 | Набавка и испорука дистрибутивног box-a Mitsubishi PAC-MK51BC или слично |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |  |
| 18 | Набавка и испорука унутрашње касетне јединице Mitsubishi SLZ-M15FA или сличне, кпл. са пумпицом за кондензат |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 9 |  |  |  |
| 19 | Набавка и испорука унутрашње касетне јединице Mitsubishi SLZ-M25FA или сличне, кпл. са пумпицом за кондензат |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 9 |  |  |  |
| 20 | Набавка и испорука унутрашње касетне јединице SLZ-M35FA или сличне кпл. са пумпицом за кондензат |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |  |
| 21 | Набавка и испорука панел касете Mitsubishi SLP-2FALM или сличне |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 20 |  |  |  |
| 22 | Набавка, испорука и монтажа изоловане бакарне инсталације Ø15/10, у комплету са комуникационим каблом. |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 92 |  |  |  |
| 23 | Набавка, испорука и монтажа изоловане бакарне инсталације Ø10/6, у комплету са комуникационим каблом. |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 112 |  |  |  |
| 24 | Набавка, испорука и монтажа PVC NIBCO цеви за одвод кондезанта димензија 3/4", комплет са фиртингом и материјалом за спајање и монтирање. |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 198 |  |  |  |
| 25 | Набавка, испорука и допуна фреона R410A |  |  |  |  |  |
|  |  | кг | 18 |  |  |  |
| 26 | Монтажа клима уређаја, монтажни материјал, вакумирање и пуштање у рад |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1 |  |  |  |
| 27 | Набавка, испорука и монтажа вентилатора S&P Mixvent TD1000/200 Silent или сличног, капацитета 1040 м3/h, 29 dB |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |  |
| 28 | Израда, испорука и монтажа филтерског кућишта од поцинкованог лима, димензије Ø200/300x300x100/Ø200 на доводном каналу свежег ваздуха |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |  |
| 29 | Набавка, испорука и монтажа филтера класе G4 димензија 300x300 |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |  |
| 30 | Набавка, испорука и монтажа регулатора протокa Ø125 |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2 |  |  |  |
| 31 | Набавка, испорука и монтажа регулатора протокa Ø100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 18 |  |  |  |
| 32 | Набавка, испорука и монтажа флексбилног црева Ø125 за прикључење касетне јединице на свеж ваздух |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 3 |  |  |  |
| 33 | Набавка, испорука и монтажа флексбилног црева Ø100 за прикључење касетне јединице на свеж ваздух |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 20 |  |  |  |
| 34 | Набавка, испорука и монтажа спиро канала Ø200, за довод свежег ваздуха до касетних јединица, кпл.са фазонским и прелазним комадима |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 40 |  |  |  |
| 35 | Набавка, испорука и монтажа спиро канала Ø160, за довод свежег ваздуха до касетних јединица, кпл.са фазонским и прелазним комадима |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 50 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом  ЈН 11/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом јн 11/2019 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

Финансијски капацитет

- да је понуђач извршио радове који су предмет ове јавне набавке за 3 (три) правна лица у укупној вредности од најмање 15 000 000, 00 динара без ПДВ-а у последње 2 (две) године (2017 и 2018. година);

- да рачун понуђача није био у блокади - неликвидан у претходне 2 (две) године од датума упућивања позива за јавну набавку.

- да је понуђач остварио минималну оцену "Веома добар бонитет ББ", на основу података из финансијских извештаја од 2014. - 2018. године.

Пословни капацитет

- да понуђач поседује стандард ISO 9001 – систем менаџмента квалитета;

- да понуђач поседује стандард ISO 14001 – заштита животне средине;

- да понуђач поседује стандард ISO 45001 – систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;

- да понуђач поседује стандард ISO 27001 - систем менаџмента безбедношћу информација

- да понуђач поседује стандард ISO 50001 - систем менаџмента енергијом

- да понуђач располаже са најмање три доставна возила;

- да је понуђач овлашћен од стране произвођача/овлашћеног дистрибутера за продају, уградњу и одржавање/сервис уређаја, као и да су сервисери обучени за инсталацију и одржавање/сервис понуђених уређаја

- да понуђач поседује потврду произвођача опреме или овлашћеног дистрибутера опреме о поседовању софтвера за пројектовање и пуштање у рад понуђене опреме;

- да понуђач поседује рекуператор за манипулацију фреонима запремине 500 литара;

- да понуђач поседује 3 (три) ваге за мерење допуне фреона

- да понуђач поседује Анализатор типа фреона

- да понуђач поседује потврду о атестирању-баждарењу за 5 манометара издату од акредитоване лабораторије.

- да понуђач поседује ултразвучни протокомер за оптимизацију рада расхладног агрегата при пуштању у рад.

- да понуђач има могућност спектрометријске анализе уља компресора од стране произвођача са достављањем извештаја.

- да понуђач има могућност "eddy current" мерења зида бакарних цеви измењивача приликом сервисног прегледа.

- да понуђач има лагер листу резервних делова са пописа понуђене опреме у вредности од 1.000.00,00 динара.

- да понуђач поседује термо камеру и ендоскопску камеру.

Кадровски капацитет

- да понуђач има најмање 2 запослена\ангажована машинска инжењера са лиценцом 330 и 430 издатом од Инжењерске коморе Србије;

- да понуђач има најмање 1 запосленог\ангажованог електро инжењера са лиценцом 350 и 450 издатом од Инжењерске коморе Србије;

- да понуђач има најмање 1 запосленог\радно ангажованог машинског инжењера са лиценцом 381 (пројектант за енергетску ефикасност зграда)

- да понуђач има најмање 1 запослено\радно ангажовано лице обучено за управљање Ф гасовима у складу са ОДС прописима (ODS Regulations)

- да понуђач има најмање 6 запослених\радно ангажованих радника стручно оспособљених за тврдо лемљење по стандарду SRPS EN ISO 13585 912

- да понуђач има евиденцију о запосленима оспособљеним за безбедан рад  (сви извршиоци)

- да понуђач има евиденцију о извршеним прегледима средстава и опреме за личну заштиту на раду

- да понуђач има потврду о оспособљеност за рад на висини (за сервисере, инсталатере расхладне и грејне технике, и помоћнике)

- да понуђач има потврду о похађању обуке и положен теоријски и практични испит за безбедан рад монтера на висини за најмање 6 запослених\радно ангажованих.

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом ЈН 11/2019 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о јавној набавци набавка добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом

редни број ЈН 11/2019

| Уговорне стране: | Република Србија, Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Београд, Масарикова 5, коју заступа директор Слађан Велинов, dipl. ecc, (у даљем тексту: Наручилац) |
| --- | --- |
|  | и |
|  | ___________ _________ из ________, ул. _____ , кога заступа директор __________ (у даљем тексту: Испоручилац) |

подаци о наручиоцу:			подаци о испоручиоцу:

ПИБ: 106436412				ПИБ:

Матични бр. 17786920			Матични бр.

Број рачуна:  840-1191664-71		Број рачуна:

Телефон:  011/3061358			Телефон:

Факс:    011/3061552			Факс:

Е-mail : info@srbatom.gov.rs		Е-mail:

Интернет страна: www.srbatom.gov.rs	Интернет страна:

Број јавне набавке:

Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет

Страници наручиоца и Порталу Службених гласила РС и базе прописа: 14.08.2019. године.

Број и датум одлуке о додели уговора:

Понуда изабраног понуђача број ______ од ________ 2019. године.

Члан 1.

Предмет овог Уговора je набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом а према техничкој спецификацији која је саставни део овог уговора.

Врста, количина и цена опреме утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, у спроведеном отвореном поступку и прихваћеној понуди _______ број: _________ од _________ 2019. године (у даљем тексту: Понуда).

Понуда број ________, са укупном ценом чини саставни део овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да за опрему из члана 1. овог Уговора, исплати Испоручиоцу новчани износ од укупно ___________ динара (словима: _____________________________) без ПДВ-а, односно ______________ динара (словима:_______________________)  са обрачунатим ПДВ-ом у року од 15 дана од прихватања Записника о примопредаји опреме и испостављања рачуна.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

40% аванс, а остатак по потписивању записника о примопредаји опреме и испостављању рачуна.

Члан 4.

.

Испоручилац се обавезује да ће приликом потписивања уговора предати Наручиоцу две бланко соло менице, без протеста, као средство финансијског обезбеђења. Једну на име примљеног аванса, у висини примљеног аванса, другу у висини 10% вредности уговора као инструмент обезбеђења за добро извршење посла. Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, којим се Наручилац овлашћује да менице попуни у висини примљеног аванса, односно 10% вредности уговора. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 30 дана дужи од  рока важења уговора.

НАЧИН, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Испоручилац се обавезује де ће комплетну испоруку и уградњу опреме, према техничкој спецификацији која је део овог Уговора реализовати најкасније 30 дана од дана потписивања Уговора и увођења у посао.

Члан 6.

Испорука и инсталација предметне опреме вршиће се у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Масарикова 5, XV спрат, Београд.

Члан 7.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Испоручилац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да раскине Уговор.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за предметну опрему је 24 месеца.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико то не буде могуће уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 10.

За све штo није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа.

Члан 11.

Све евентуалне измене овог Уговора, вршиће се споразумно, обостраним потписивањем анекса уговора у писаној форми.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

Члан 12.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                    НАРУЧИЛАЦ

_____________________                                           ________________________

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

2) Начин подношења понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Масарикова 5, Београд, са напоменом ,, Понуда за јавну набавку добара –набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом, ЈН бр 11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13. септембра 2019. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора.

3) Понуда са варијантама

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није дозвољена.

4) Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након подношења, под условом да Наручилац прими писмено обавештење о измени или повлачењу понуде. Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена у периоду између истека рока за подношење понуде и истека рока важења понуде.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6) Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7) Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

8.1) Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.

8.2) Услови плаћања: 40 % на име аванса, а остатак по потписивању записника о примопредаји опреме и испостављању рачуна.

8.3) Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

9.1) Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

9.2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене   у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се  да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

## 10)  Обезбеђење за испуњење обавеза понуђача

Изабрани понуђач се обавезује да ће приликом потписивања уговора предати Наручиоцу две бланко соло менице, без протеста, као средство финансијског обезбеђења. Једну на име примљеног аванса, у висини примљеног аванса, другу у висини 10% вредности уговора као инструмент обезбеђења за добро извршење посла. Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, којим се Наручилац овлашћује да менице попуни у висини примљеног аванса, односно 10% вредности уговора. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је 30 дана дужи од  рока важења уговора.

Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет изабраног Понуђача. Неизвршавање свих уговорних обавеза од стране Понуђача довешће до активирања средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Понуђача.

11) Oбавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев се шаље на адресу Наручиоца – Дирeкторат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Масарикова 5, Београд, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - јавна набавка добара –набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом ЈН бр 11/2019.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,

- средство комуникације широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке,

- на начин да се поштују рокови предвиђени ЗЈН и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства,

- да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива,

- да користе производе информационих технологија у општој употреби,

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

12) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13) Врста критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

14) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail info@srbatom.gov.rs, факсом на број 011/3061-552 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити

познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe];

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

| ПОДНОСИЛАЦ: |
| --- |
| ПРИМАЛАЦ: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије Масарикова 5 11000 Београд |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Набавка добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом ЈН БРОЈ 11/2019 НЕ ОТВАРАТИ ! |
| Датум и сат подношења: | Редни број подношења: |